INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

BODY

Egykomponensű, felülfesthető védőrücsi.

Jó hangszigetelő hatása van. A nedvesség korrozív hatásától, a sótól és a légszennyeződéstől, valamint a kő- és kavicsfelverődéstől a lemezt védi.

Rugalmas és nem repedezik.

Nagyon sok területen felhasználható. Különösen alkalmas a járművek, kamionok, alkarosszéria stb. területén.

FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Lakk, akril alapozó és poliuretán.

Oldalsó díszléc, védősáv, kerékház, alkarosszéria stb.

ELŐKÉSZÍTÉS

Felhasználásra kész termék.

Használat előtt jól fel kell rázni.

FELHORDÁS

Megfelelő dukkozópisztoly.

Nyomás: 4 – 5 atm.

A felülettől való távolság: 25 – 35 cm

### Rétegszám: 1 – 2

### A rétegek közötti időköz: 5 perc

### Javasolt vastagság: 300 – 500 mikron

MEGJEGYZÉS: a szórónyomás növelése növeli a rücsihatás finomságát.

SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:

pormentes: kb. 30 perc,

kikeményedés: 24 óra.

MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1280 g/l

SZÍN: fekete, fehér, szürke

### TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

KÉPLÉKENYSÉG és FLEXIBILITÁS: kiváló

VÍZZEL ÉS NAPPAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS: kiváló

HŐELLENÁLLÁS: 50 – 60°C

VOC: 485g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 62% súlyban

KISZERELÉS: 750 és 1500 ml (fekete szín)

750 ml (fehér és szürke szín)

# Text boxes

400