INTEC SRL

Via Edison, 4 - 42040 CALERNO - RE - ITALY

cod.fisc. e p.i. 01444720351   M RE 013826

CCIAA RE N. 186359 - Trib. RE N. 01444720351

TEL. 0522  909727 r.a.

TELEFAX 0522 909747

E-MAIL info@intecslem.it

ALKALMAZÁSTECHNIKAI LEÍRÁS

FONDO ACRILICO 5+1 HS

5+1 HS akril alapozó

### Akrilgyanta alapú kétkomponensű HS alapozó.

#### Kiváló kitöltő és szigetelő képességgel rendelkezik, nagyon gyorsan szárad és könnyen csiszolható.

A termék a karosszéria területén alkalmazott valamennyi egy- és kétkomponensű lakkfestékkel bevonható.

### Nagyon használt régi és olyan felület szigetelésére, amelyek tartóssága nem biztos, valamint különösen amikor akril festéket kívánunk használni szintetikus vagy nitrocellulóz felületre.

FELÜLET

Zsírtalanított és lecsiszolt nyers lemez.

Poliészter kitt, lecsiszolt üveggyanta.

Jó állapotban lévő és lecsiszolt régi festékréteg.

ELŐKÉSZÍTÉS

A felületet alaposan meg kell tisztítani; minden oxid maradványt el kell távolítani; szilikoneltávolító hígítóval kell zsírtalanítani.

Az alapozót és az edzőt a következő arányban kell elkeverni:

|  | TÉRFOGATRÉSZ | SÚLY |
| --- | --- | --- |
| 5 + 1 HS ALAPOZÓ EDZŐ | 1000 200 | 1000 140 |

Hígítás: 5 – 15 % térfogatrész akril hígító, a katalizált termék alapján kiszámítva.

A komponenseket alaposan el kell keverni.

### FAZÉKIDŐ: 30 perc 20°C-on.

FELHORDÁS

Ejtőtartályos pisztoly fúvókája: 1.5 – 1.8 mm

Szórónyomás: 2 – 3 atm.

### Rétegszám: 2 – 3

### Javasolt vastagság: 150 – 250 mikron

SZÁRADÁS

LEVEGŐN - 20°C-on:

a rétegek közötti időköz: 8 – 10 min.

csiszolhatóság: a felhordást követő 4 – 5 óra elteltével

FÉNYEZŐKAMRÁBAN:

száradás: 30 perc 60°C-on.

CSISZOLÁS

Szárazon P 180 – 240 + P 280 – 400 csiszolópapírral

Nedvesen P 400 – 600 csiszolópapírral

MŰSZAKI ADATOK

FAJSÚLY: 1500 g/l

SZÍN: szürke

### TÁROLÁS: száraz és hűvös helyen tárolandó, hőforrástól távol.

FLEXIBILITÁS: kiváló

FELÜLFESTHETŐSÉG: kiváló

VOC: 420 g/l

SZÁRAZANYAG MARADÉK: 69% súlyban

KISZERELÉS: 1 liter és  2.5 liter

# Text boxes

202